南通市阳光新城康复护理院

电瓶车车棚建设项目询价文件

一、工程概况：

1、工程项目： 南通市阳光新城康复护理院电瓶车车棚建设项目

1.1、项目名称：电瓶车车棚建设

1.2、工程地点： 南通市阳光新城康复护理院，位于南通市观音山新城区，世伦路东、观阳路北侧。

1.3、工程简况：室外电瓶车停车位膜结构，单排结构膜，单跨尺寸为6*2.8m，共计10跨，水平投影面积约合168㎡。

二、投标须知：

1、承包方式：包工包料；

质量等级要求：合格；

膜结构施工工期时间：（2020年7月10日前须完成全部）。

2、合格投标单位资质要求：具有该工程施工能力和履行合同能力的施工企业。

3、投标单位应自行承担编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

4、投标单位应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标单位编制的投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将被招标单位拒绝。

5、投标单位在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件3天内向招标单位书面提出。

6、技术参数要求：

6.1.建筑膜材要求1100g/㎡，且具备厂家出具的十五年质保证明，采用国产膜;用于膜体与金属节点板连接固定的螺栓均为镀锌螺栓。

6.2. 要求6米设置一个立杆，钢结构深化图可由厂家提供（包含基础图）；设计图纸要满足临海地区雪荷载0.3KN/S㎡，风荷载0.5KN/S㎡。

6.3．涂装要求：涂装质量应符合《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）;

底涂为环氧富锌防锈漆二度；中涂为环氧云铁中漆一度；面涂为氯化橡胶漆三度；漆膜干膜总厚度不小于150μm；面涂颜色为白色；钢构件在涂刷防锈蚀涂料前应抛丸喷砂除锈，除锈质量等级要求达到《涂装前钢材表面锈蚀等级》(GB 8923) Sa2.5级。

7、有关发票的约定

7.1、本工程需提供增值税普通发票。

7.2、乙方提供的增值税普通发票若是假的或虚开的，被相关政府部门查出，一切责任由乙方承担，并且乙方需重新开具真实有效的增值税普通发票给甲方。

8、工程质量保证及违约责任

8.1.保证全部的单位工程质量达到合格，竣工验收确保一次性通过，否则每处给予1000元罚款。

8.2 .未达到合格的工程甲方有权停止支付一切工程款并处以工程总造价的5%处罚，处罚金额以现金形式上交甲方相关部门，若乙方拒绝支付罚款，甲方则以双倍罚款金额在工程总造价中予以扣除。

8.3.所有工期节点以项目部的通知为准，若未能满足项目部的工期要求，每延迟一天罚款3000元，以此类推，罚款金额以现金形式上交甲方，若罚款金额未能准时上交，暂停支付工程进度款。

8.4.合同履约过程中，如发现乙方使用材料不符合合同要求，发生品牌或规格不同的，除无条件更换外，甲方按照合同报价清单中材料报价的两倍相应工程量进行处罚，并直接在工程进度款中扣除。

8.5.乙方材料到场必须及时通知甲方进行材料现场验收，未经验收直接进行施工每次罚款5000元。

8.6.合同履行过程中，乙方不得以任何理由单方面解除合同或不按约定履行合同，否则甲方有权对乙方处以合同总造价30%的罚款，罚款金额直接从工程款中予以扣除。

9.本分包工程必须满足工程建设标准：执行现行的国家和地方现行的标准和规范。  包括但不限于：

《中华人民共和国建筑法》

《建设工程质量管理条例》  国务院令第279号

《建设工程监理规范》（GB50319---2000）

《建设工程项目管理规范》（GB/T50326---2001）

《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328---2001）

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300---2001）

《钢结构工程施工及验收规范》（GB50205---2001

三、标书报价要求：

1、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工程内容的价格表现，其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装（含基础）、维护、利润、税金、政策性文件规定及职能部门成品检测等各项应有费用。

2、所有投标均以人民币报价，根据施工图纸计算出相应成本，结合总工程量算出综合单价（见附件2“综合单价报价表”）。

3、本工程投标报价为综合单价采用固定单价方式进行编制。即投标单位所填写的综合单价在合同实施期间不因价格政策、市场因素、国际汇率波动等而变动。投标单位在计算报价时考虑的风险系数由投标单位自行决定，如遇国家、省、市颁布有关工程造价调整规定时也不予调整，由承发包双方各自承担风险。投标人未列出项目的费用应视为已分配到有关的项目的单价或合价中。

4、投标书中应附企业营业执照（复印件）、法人资格证明或法人代表授权书、施工组织设计、相关质量保证措施、工期保证措施、安全文明施工保证措施、施工机械配备、项目班子配备实力、近三年内的业绩及后期服务承诺等相关资料。

5、投标单位报价方式均按附表1“投标报价汇总表”，附件2“综合单价报价表”进行报价汇总。

四、工程款支付方法：

1、施工全部完成经现场验收合格后，付至工程总造价的80%；待工程竣工验收合格后付至实际工程结算金额的90%，余款10%作为质保金，质保期为五年。（质保期满两年后，无任何质量问题付结算总价的5%；质保期满五年后无任何质量问题一次性付清余款，质保金不计息）。

2、工程结算：按承诺价结算，有调整以招标单位现场代表签证的联系单为准。

3、质量保证期：

3.1本工程的整体质量保修期为五年，从工程通过竣工验收并集中交付客户之日算起；其中钢结构保修期至少五年，膜布保修期为十五年。

3.2在质量保修期内，如出现产品花斑、脱落、褪色、起泡、生锈、钢结构或膜结构损坏（非人为因素）等质量问题，乙方应无偿来现场处理；

3.3在质量保修期内，出现上述3.2条情况，乙方在收到甲方通知的一周内到达现场处理，直至达到符合质量要求为止，处理费用乙方自理。如乙方未在规定的时间之内到达现场进行处理，甲方可委托第三方进行处理，所发生的费用由乙方承担（包括20％管理费)，甲方在质量保证金中直接扣除；

3.4质保期满后，乙方对工程进行永久维修和维护，服务时只收取成本费。

五、评标原则及办法：

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则，采用综合评分的方法进行。招标方以投标人的报价、施工组织设计、质量保证措施、工期保证措施、安全文明施工保证措施、施工机械配备、项目班子配备实力及后期服务承诺等几方面进行分析、评议，综合评判，最终确定一家中标单位。
六、招标人及其通讯地址：

时间：2020年6月17日15时00分截止，逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

地址：南通市崇川区工农南路185号阳光老年公寓传达室。

因疫情原因目前外来人员无法进入老年公寓。

招标人：南通市阳光新城康复护理院有限公司 
地　址： 南通市崇川区工农南路185号阳光老年公寓
联系人：唐先生 
电　话：18606125220

南通市阳光新城康复护理院有限公司

2020年6月10日

附件1

投标报价汇总表

| 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 电瓶车车棚建设 |  |  |
| 合计总金额（元） | 大写： （¥ 元） |

说明：1、若是委托代理人签字，需有委托代理书。2、以上数量为暂定数，结算时以现场实际为准。

投标单位（章）：                        法定代表人（委托代理人）：                  日期：2017年   月   日

附件2

| 工程报价单 |
| --- |
| 展开面积: | 182 | 单方造价(元/m2): |  |
| 序号 | 分部分项 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 总价（元） |
| (一) | 膜结构制作、安装 |  |  |  |  |
| 1-1 | 膜材料费 | m2 | 168 |  |  |
| 1-2 | 背贴条、补强膜材 | m2 | 14 |  |  |
| 1-3 | 膜材料加工制作 | m2 | 182 |  |  |
| 1-4 | 膜结构附件 | m2 | 182 |  |  |
| 1-5 | 膜牵拉安装 | m2 | 182 |  |  |
| 1-6 | 膜包装运输 | m2 | 182 |  |  |
| (二) | 金属结构制作、安装 |  |  |  |  |
| 2-1 | 钢结构制作（含除锈） | t | 2.6 |  |  |
| 2-2 | 钢结构安装（含吊车、含脚手架） | t | 2.6 |  |  |
| 2-3 | 金属连接件制安 | t | 2.6 |  |  |
| 2-4 | 钢结构刷漆（含底漆、面漆） | t | 2.6 |  |  |
| 2-5 | 钢结构运输 | t | 2.6 |  |  |
| （三） | 基础 |  |  |  |  |
| 3-1 | 柱基础开挖（含场地恢复） | 个 | 11 |  |  |
| 3-2 | 铁板 |  | 11 |  |  |
| 3-3 | 预埋件、浇注 | 个 | 11 |  |  |
| 3-4 | 绿化移植和场地恢复 | m2 | 25 |  |  |
| (四) | 标准连接件制作、安装 |  |  |  |  |
| 4-1 | 压膜板制安（面板） | m | 132 |  |  |
| 4-2 | 高强螺栓 | 套 | 1320 |  |  |
| （五） | 工程直接费 |  |  |  |  |
| （六） | 管理费 |  |  |  |  |
| （七） | 利润 |  |  |  |  |
| （八） | 税金 |  |  |  |  |
| （九） | 总造价 |  |  |  |  |
| 说明：1、若是委托代理人签字，需有委托代理书。 2、以上工程量为暂定量，现场施工完成后按时结算。 投标单位（章）： 法定代表人（委托代理人）： 日期： 年 月 日 |  |